Toruń dnia 21.08.2023 r.

ZATWIERDZAM:

Beata Żółtowska

Prezes Zarządu

………………………………..

Data zatwierdzenia: …………

Specyfikacja  Warunków Zamówienia

„Malowanie klatek schodowych z komunikacją piwnic (śluzą) w budynku mieszkalnych przy ul.  Drzewieckiego 2/Mohna 67-67d w Toruniu ”

1. Zamawiający

Zamawiający:                Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:  ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:                          956-18-05-065

Nr REGON:                   870485050

Tel/fax:                          056 653 81 10 / 56 653 81 10

Adres internetowy:         www.ttbs.pl

e-mail:                            ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z 11 09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1579 z późn. zm.).

3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 984)

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75,

poz. 690, z późniejszymi zmianami.

3.3. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zmianami).

4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1.	Przedmiotem zamówienia  jest  malowanie klatek schodowych z komunikacją  w budynku mieszkalnym  przy ul. Mohna 67-67d / Drzewieckiego 2 w następującym zakresie

Część I  Klatki schodowe Mohna 67, 67a, 67b, 3 klatki 4 piętra (6 kondygnacji łącznie z piwnicą i śluzą)

1.1.	Oczyszczenie i zmycie  starego podłoża  ok. 1971,90 m2

1.2.	Zabezpieczenie podłóg, balustrad i okien folią  ok. 444,00 m2

1.3.	Wygładzenie nierówności poprzez szpachlowanie ścian (lamperie) ok. 791,10 m2

1.4.	Zagruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym ok. 1971,90 m2

1.5.	Wykonanie warstwy podkładowej pod wyprawę strukturalną lamperii  ok. 791,10m2

1.6.	Nałożyć wyprawę strukturalną (mozaikę) do wysokości lamperii (kolor uzgodnić z Zamawiającym) ok. 456,00 m2

1.7.	Malowanie ścian i sufitów ponad lamperiami farbami emulsyjnymi  w kolorze białym  ok. 1099,80 m2

1.8.	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem z pcv szerokości 2 cm 66 szt po 1,50 m

1.9.	Malowanie stolarki drzwiowej, szafek instalacyjnych  farbą olejną – ftalową np. Dulux Rapidry ok 35,64 m2

1.10.	Malowanie grzejników stalowych farbą olejną do grzejników 22,50 m2

1.11.	Malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą olejną do grzejników ok. 6.00 mb

1.12.	Lakierowanie poręczy drewnianych balustrad ok. 81,00 mb

1.13.	zasłonięcie szpary dylatacyjnej szybów windowych kątownikiem lub ćwierćwałkiem przyklejanym do sufitu  (wykonanym z pcv, styropianu itp.) 153,00 mb

1.14.	Wklejenie drobnych skrzynek kontrolnych pcv (istniejących) ok. 20 szt.

1.15.	Naklejenie na drzwiach napisów (iwnice, śluza, wyjście, itp)

1.16.	Codzienne utrzymywanie w czystości schodów i pochwytów balustrad

1.17.	Umycie klatek schodowych, okien i drzwi po zakończeniu robót remontowych

1.18.	Wywiezienie i utylizacja odpadów

Część II  Klatki schodowe Mohna 67c, 67d  Drzewieckiego 2,  3 klatki 3 piętra (5 kondygnacji łącznie z piwnicą i śluzą)

1.1.	Oczyszczenie i zmycie  starego podłoża  ok. 1793,25 m2

1.2.	Zabezpieczenie podłóg, balustrad i okien folią  ok. 366,00 m2

1.3.	Wygładzenie nierówności poprzez szpachlowanie ścian (lamperie) ok. 888,00 m2

1.4.	Zagruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym ok. 1793,25 m2

1.5. Wykonanie warstwy podkładowej pod wyprawę strukturalną lamperii  ok. 888,00 m2

1.6. Nałożyć wyprawę strukturalną (mozaikę) do wysokości lamperii (kolor uzgodnić z Zamawiającym) ok. 888,00m2

1.7. Malowanie ścian i sufitów ponad lamperiami farbami emulsyjnymi  w kolorze białym  ok. 1066,50 m2

1.8.	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem z pcv szerokości 2 cm 57 szt  po 1,50 m

1.9. Malowanie stolarki drzwiowej, szafek instalacyjnych  farbą olejną – ftalową np. Dulux Rapidry ok 32,40 m2

1.10. Malowanie grzejników stalowych farbą olejną do grzejników 2,50 m2

1.11. Malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą olejną do grzejników ok. 3.00 mb

1.12. Lakierowanie poręczy drewnianych balustrad ok. 67,50 mb

1.13. Zasłonięcie szpary dylatacyjnej szybów windowych kątownikiem lub ćwierćwałkiem przyklejanym do sufitu  (wykonanym z pcv, styropianu itp.) 127,50 mb

1.14. Wklejenie drobnych skrzynek kontrolnych pcv (istniejących) ok. 15 szt.

1.15. Naklejenie napisów na drzwiach (piwnice, śluza, wyjście, itp)

1.16.Codzienne utrzymywanie w czystości schodów i pochwytów balustrad

1.17.Umycie klatek schodowych, okien i drzwi po zakończeniu robót remontowych

1.18.Wywiezienie i utylizacja odpadów

5.Termin realizacji zamówienia

Zakres prac objętych zamówieniem należy wykonać w etapach, zgodnie z ustalonym harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2025r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SWZ działalności.

6.1.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.1.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 20 000,00 zł.

6.1.4. Złożą ofertę zgodną z warunkami SWZ.

6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.4.

Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów:

6.2.1. Wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik

do SIWZ.

6.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

6.2.3. Kopii Polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem zapłaty.

6.2.4. Parafowanego projektu umowy.

7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SWZ.

7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SWZ.

8. Sposób przygotowania oferty

Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Malowanie klatek schodowych Drzewieckiego 2/ Mohna 67-67d.”

Nazwa i adres składającego ofertę

8.1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

8.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

8.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

9. Miejsce i termin składania ofert.

9.1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia  04.09.2023r. do godziny 9.00

9.2. Otwarcie ofert w siedzibie Spółki w dniu 04.09.2023r.

9.2. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

10. Opis sposobu obliczenia ceny

10.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia.

10.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie)

z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z Formularzem ofertowym.

10.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

11. Ocena ofert.

11.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

11.2.  Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród

oferentów , których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w

SIWZ. Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu

ofertowym.

(Cena oferty najtańszej : Cena oferty badanej) x 100pkt

11.3.  Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki

określone w SWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

11.4.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę

wybrano.

11.5.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy

którą wybrano zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.ttbs.pl

12. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

12.1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji

warunków zamówienia.

12.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

12.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym

pismem.

12.4. Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

12.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy,

zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego

wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

1.	Formularz ofertowy,

2.	Wzór umowy